上海政法学院

教学设备升级改造项目

一、项目概述

- 项目名称：教学设备升级改造

- 项目预算：预算总金额为5万元

二：报名需要提供材料：

1、营业执照（复印件加盖公章）；

2、税务登记证、组织机构代码证（复印件加盖公章）；

4、法定代表人授权委托书（原件）及被授权代表身份证（复印件加盖公章）；

注：以上内容均需提供原件，原件审阅后退回。已更换为三证合一的供应商提交三证合一的营业执照后，无需再提交税务登记证和组织机构代码证。报名时提供的资料应与投标文件中的资格证明文件一致，如有不同，以投标文件为准。投标人的合格与否，将由评标委员会决定。

三、递交响应文件截止时间、地点：

递交截止时间：2023年 7 月 11 日上午10时00分

响应文件一式三份，应装入封袋，封面注明：项目名称、供应商名称、地址、电话和传真，封口处加盖供应商公章。并在封口处加盖供应商公章。

递交地点：上海市青浦区外青松公路7989号，上海政法学院明德楼305C办公室。

四、评标时间：递交响应文件截止时间当日。

五、公告发布媒体：上海政法学院官网

六、联系方式：

采购人：上海政法学院

地址：上海市青浦区外青松公路7989号

联系人：唐老师

电话：021-39225180

采购需求

一、项目概况：

根据教学多媒体教室改造建设需要采购一套智能交互书写终端一体机、音箱.

二、项目建设内容

智能交互书写终端一体机功能及参数要求：

| 名称 | 功能及参数 |
| --- | --- |
| 智能交互书写终端一体机 | *1、智能交互书写终端一体机包含主书写屏及终端控制屏两个部分，采用一体化设计，上下屏布局结构，美观大方；（提供设备外观实物图片佐证） *2、终端主书写屏23.8寸内，分辨率：≥1920*1080，显示比例16:9；终端控制屏对角线尺寸19.1寸，分辨率：≥1920*360显示区域高度89mm；控制屏与书写屏夹角150度，人性化设计，便于操作；（提供设备外观实物图片佐证） 3、具有HDMI、VGA两种信号输入接口有≥2个USB3.0接口，支持各类U盘及移动硬盘；具有1路话筒接口，具有话筒开关按钮； 4、具有升降及倾仰角调节按钮，可配合升降台实现讲台高度及角度调节； |

|  | 5、具有当前电脑开启的软件缩略图显示功能，支持触控实现应用快速切换； 6、支持视频展台调用功能，支持展台画面保存到本地；可批注书写，支持通过智能交互书写终端一体机控制设备变焦、以满足不同大小尺寸的实物展示。采用图像传感器，分辨率支持≥1920*1080，支持通过软件调节，支持自动对焦，支持POE供电；（提供设备外观实物图片佐证） 7、具有截屏功能，在电脑任何界面上均可截屏保存到本地、支持根据当前运行软件自动匹配常用功能按钮；、在ppt放映时，支持ppt备注文字内容显示或隐藏； *8、具有软件著作权登记证书；提供软件界面截图 升降台及设备柜要求说明： 1、升降台采用“工”字形结构设计；整体结构板材厚度3mm，采用电动升降方式，升降行程200mm，台面显示屏倾角可电动调节，可调节行程30度； 2、设备机柜内配有19英寸专用固定设备柱，可固定设备或层板,可拆卸式托盘，高度16U； 3、柜体框架厚度：≥1.4mm，门板厚度：≥1.1mm；；背板、侧板、隔板厚度：≥1.2mm；最大承载重量≥200公斤，含桌面接口盒，配9孔公牛插座，具有键盘托； 4、设备柜整体尺寸：长1000mm*宽700mm*高1000mm之间 5、含讲台升降控制器及电源，可与操作台或智能交互书写终端一体机的升降及倾仰角调节按钮配合使用； 6、具有背光LOGO板，内容可根据学校需求定制； |
| --- | --- |
| 扩声音箱 | 线性音柱音箱,由5个3.5英寸单元组成的50厘米竖直线阵列 采用1+4喇叭2分频方式，音质适合教学应用。 3、箱体，钢质护罩，便于清洁，适合教室环境。 技术指标： 1、频率范围: (-10dB):80Hz-20kHz ； 2、声压灵敏度（1w/1m):93dB 3、频率响应最大声压级:115dB(峰值121dB) 4、灵敏度: 88dB 1W1M； 5、阻抗: 8Ω； 6、功率: 100W； 7、尺寸:550 x100 x160 mm之间 |
| 设备调换 | 对指的教室内新旧设备之前的调换、安装和测试；满足正常教学需求； |

三、质保期要求

1、   本项目所有产品报价人提供的所有设备在正式使用一个月之内出现质量问题，成交人负责包换；质保期至少五年，软件终身免费升级。质保期内投标人提供免费上门维护服务。

2、   所有设备保修服务方式均为报价人或设备生产厂家上门保修，即由报价人或厂家派员到用户设备使用现场维修，由此产生的一切费用均由报价人或厂家承担。

3、   成交人应在设备质保期后适当年限内，有足够的备用件替换，以确保设备在无须更换关键器件的条件下能够连续正常运作而又不降低设备的可靠性，成交人须对此做出承诺。

4、   成交人的故障响应为全天候，需提供至少7天×24小时服务级别的报修电话，响应时间为1小时，一周内不能修复的设备必须提供同等水平的替代设备保证正常运行。如因成交人违反以上规定而导致采购人发生各类事故，责任完全由成交人承担（除扣除合同质保金押款外，采购人有权对成交人追加罚款）。

5、   当接到采购人故障维护请求后，1小时内给予响应，在4小时内成交人将派专门的技术人员到现场了解故障情况，并在8小时内负责维修或者更换损坏的零件、部件或设备。如果还不能解决，成交人承诺在24小时内赶到现场进行故障排除，并提供同等水平的代替设备保证正常运行。

四、评标办法

1、本次招标将成立评审小组，评审小组本着“公平、公正、择优、诚信”的原则，从质量和服务均能满足询价采购文件实质性响应要求的供应商中，按照最后报价由低到高的顺序提出3名以上（含3名）成交候选人。采购人应当从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务能满足采购文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交供应商或书面授权询价小组直接确定成交供应商。

2、报名需要提供的资料和设备参数描述中重点功能项中任意一项内容有缺失或不符合规定的，该投标文件作废标处理。

五、  验收

1、   成交人根据国家的有关标准和由成交人拟订并经采购人确认的验收大纲进行设备验收，由成交人组织并邀请采购人参加验收工作，验收工作前成交人必须先进行自检工作，并向采购人提供自检报告。若合同设备的试运行处于非良好状态下，采购人有权拒绝验收，由此引起的损失由成交人负责。

2、   成交人应按验收标准进行验收。设备的各项测试应独立进行，并逐项进行检验。（验收程序及日期由成交人在合同中表明）

3、   设备最终验收合格的条件必须至少满足以下要求：

1）   设备必须安装完毕，包括各系统所必须的资料、图纸及说明。

2）   双方签署验收合格证书。

3）   成交人必须提供该设备已通过计量检定的合格证书及检定证书。

4、   在设备调试过程中,如因成交人技术人员的错误，造成安装调试进度延误或设备安装质量达不到合同要求，成交人对此承担全部责任。

5、   在设备调试过程中，成交人技术人员应负责向采购人技术人员详细解释设备调试方法及调试过程中可能发生问题的处理方法，使采购人技术人员能够完全掌握设备调试的专业技术及操作技能(具体内容在合同中体现)。

6、   成交人提供的设备，所有的铭牌、使用指示、警告指示必须采用中文表示。每个设备均应有制造厂家的铭牌，并装在显著的地方，铭牌上至少应包括制造厂名称、型号、容量、制造年份及其他性能资料等可完全识别此项设备所必须的资料。

六、履约延误

1、成交人应按照响应文件规定的设备参数功能、时间、地点交货和提供服务。

2、成交人应按响应文件要求的产品提供对应的功能的产品和技术服务，否则甲方有权要求成交人赔偿合同价30% 的违约金，并解除合同并追究成交人的违约责任

2、如成交人无正当理由而拖延交货，甲方有权要求成交人赔偿合同价30% 的违约金，并解除合同并追究成交人的违约责任

3、  在履行合同过程中，如果成交人可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到成交人通知后，应尽快对情况进行评介，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

七、  付款方式

- 1、合同签订后， 项目完成并验收合格后，采购人收到成交人开出发票后二十个工作日内支付100%的合同全款。